Nowogard, dnia 30.01.2019 r.

GKMiOŚ.7031. 4.2019.AA

Biuletyn Informacji Publicznej

Z pominięciem procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na podstawie art. 4 pkt. 8 tej ustawy,  zapraszam do  złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą „Rozbudowa oświetlenia ulicy Górnej w Nowogardzie – projekt”

I. Zamawiający

Gmina Nowogard, Plac Wolności 1; 72-200 Nowogard

Wydział prowadzący sprawę: Wydział Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolności 5

II Opis przedmiotu zamówienia

- Należy wykonać opracowanie  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia w działce drogowej 6, 9 i 17 obręb nr 6 miasta  Nowogard  wraz z uzyskaniem niezbędnych warunków technicznych przyłączenia do sieci, opracowaniem dokumentacji budowlanej, dokonaniem zgłoszenia  robót budowlanych.  Opracowanie winno  być podzielone na dwa etapy  - etap I ma obejmować działkę nr 6 i 9 na odcinku od przejazdu kolejowego do posesji  nr 11, etap  II ma obejmować działkę nr 17 od skrzyżowania  z działką nr 6 do bramy wjazdowej na posesję 4a.

- Obowiązki  wykonawcy obejmują:

- przygotowanie dwóch wariantów koncepcji projektowo-kosztorysowych zaproponowanych rozwiązań, (w zakresie zastosowanych materiałów i technologii wykonania) i przedłożenie ich w terminie 30 dni od daty  podpisania  umowy Zamawiającemu do akceptacji. Zaakceptowana koncepcja będzie stanowić podstawę do dalszych  prac projektowych.

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie  zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  ( Dz.U. Z 2013 poz 1129)

- sporządzenie kosztorysu inwestorskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w  sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania  planowanych kosztów prac projektowych oraz  planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 poz 1389

- wykonanie aktualnej geodezyjnej mapy do celów projektowych umożliwiającej projektowanie wraz z oryginalną kartą rejestracyjną wtórnika i jednym egzemplarzem wydruku – wyplotu w  skali właściwej dla danego terenu

- uzyskanie aktualnego stanu  władania i wpisów z ewidencji gruntów dla działek objętych zakresem opracowania,

- uzyskanie niezbędnych decyzji i uzgodnień z zarządcami dróg oraz innych właścicieli lub zarządców nieruchomości

- uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew (w przypadku kolizji z istniejącymi drzewami),

- uzyskanie decyzji  o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego (jeśli będzie wymagana),

- uzyskanie niezbędnych uzgodnień (w tym Zespołu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej w Goleniowie) i decyzji administracyjnych

- uzyskanie zgody właścicieli gruntów oraz prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

- uzyskanie opinii, uzgodnień, warunków technicznych, pozwoleń niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnych tj. zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych, składanie wyjaśnień oraz uzupełnianie dokumentów na żądanie organu administracji architektoniczno-budowlanej,

- składanie wyjaśnień oraz uzupełnienie dokumentów na żądanie organu administracji architektoniczno-budowlanej

- skuteczne zgłaszanie rozpoczęcia robót do organu administracji architektoniczno-budowlanej lub uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę,

- odbiór dokumentacji oraz decyzji z organu administracji architektoniczno-budowlanej i dostarczenie jej Zamawiającemu

- Założenia do projektowania

- odcinek drogi przeznaczony do oświetlenia to około 680 m

- należy zastosować oprawy LED o mocy 70 W o wydajności 10000 lm z modułem ograniczającym moc świecenia w zależności od pory doby (minimum dwa stopnie)

- słupy stożkowe aluminiowe na fundamencie betonowym o wysokości 7 -8 m,

- ilość słupów oświetleniowych uzależniona jest od norm oświetleniowych dla danej kategorii drogi,

- z uwagi na brak możliwości zasilenia niniejszego oświetlenia z istniejącej  infrastruktury należy wystąpić o warunki  przyłączenia do sieci do ENEA Operator.

- Zakres opracowania

- dokumentacja  budowlana – 4 kpl.

- dokumentacja  wykonawcza – 2 egz.

- koncepcja  projektowa wraz z kosztorysami -  2 warianty .

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót -1 egz.

- kosztorys inwestorski – 1 egz.

- przedmiar robót – 1 egz.

Opracowanie należy wykonać w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej (projekt budowlany- skan dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji pozwolenia na budowę tj. egzemplarze ostemplowane przez organ administracji architektoniczno-budowlanej) zapisanej w formacie pdf na nośniku CD

Po zakończeniu prac projektowych, Zamawiający wymaga przedłożenia do wglądu kompletnej dokumentacji przed złożeniem jej do organu administracji architektoniczno-budowlanej

Zamawiający wymaga, aby jeden egzemplarz projektu budowlanego (dla inwestora) zawierał wszystkie  niezbędne uzgodnienia, warunki techniczne w oryginale.

III. Termin  wykonania  zamówienia

8 miesięcy od daty podpisania  umowy.

IV Sposób przygotowania oferty

- Oferta  powinna być sporządzona na formularzu ofertowym  stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

- W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie elementy składowe i  koszty, jakie będą niezbędne do realizacji zamówienia. Cena  oferty traktowana będzie jako wynagrodzenie ryczałtowe.

- Do oferty należy dołączyć :

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ( z datą wystawienia lub potwierdzenia nie wcześniejszą niż 6 miesięcy od daty składania ofert).

- dowód wniesienia wadium

IV. Wadium :

- Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium winno być wniesione w  pieniądzu; które należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego Bank PEKAO SA I o/Nowogard 68 1240 3884 1111 0000 4209 2441 Potwierdzeniem dokonania wpłaty wadium jest uznanie kwotą wadium na rachunku Zamawiającego.

- Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty (ksero oryginału dokumentu)

- Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium po zawarciu umowy.

- Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe                     z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

V. Termin  i miejsce składania ofert :

- Termin  składania ofert do 20.02.2019 godz 12:00

- Oferty należy składać w Urzędzie  Miejskim w Nowogardzie, Plac Wolności 1, pok. nr 5, lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Nowogardzie,  Plac Wolności 1; 72-200 Nowogard. Oferta musi znajdować się w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nie otwierać oferta  cenowa  na na zadanie pn. Rozbudowa oświetlenia ulicy Górnej w Nowogardzie – projekt”

- Oferty, które dotrą do Urzędu po wyznaczonym czasie zostaną odrzucone.

- Publiczne otwarcie ofert nastąpi 20.02.2019 godz 12:15 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie

VI Sposób  oceny oferty

Umowa na wykonawstwo zostanie podpisana z Wykonawcą, który zaoferuje najniższą cenę

VII Osoby  upoważnione do kontaktu

Adam Aniuksztys – inspektor Wydziału GKMiOŚ tel. 91 39 26 242

VIII Inne ustalenia

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania  przyczyny.

Z poważaniem

Załączniki

- Formularz ofertowy

- Projekt umowy

- Mapa poglądowa

Załącznik nr 1

.............................., dnia........................

................................................

(pieczątka wykonawcy)

OFERTA WYKONAWCY

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia ofert znak: GKMiOŚ.7031.4.2019.AA  z dnia 30.01.2019 r. na wykonanie  zadania pod nazwą „Rozbudowa oświetlenia ulicy Górnej w Nowogardzie – projekt”

za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie netto …................. …............  zł ,

podatek VAT (23%) ........................ zł,

kwota brutto (z podatkiem VAT) i .......................... zł.

Słownie złotych : ..........................................................................................................

Termin wykonania prac  8 miesięcy od daty podpisania umowy

Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty realizacji przyszłego świadczenia umownego oraz, że cena nie zostanie zmieniona w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, oraz akceptuje bez zastrzeżeń projekt  umowy.

..................................................................

(podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Załącznik nr 2

PROJEKT   UMOWY

Nr GKMiOŚ.7031…………..2019.AA

Zawarta w dniu …............................  roku pomiędzy:

1. Gminą Nowogard, pl. Wolności 1, 72-200 Nowogard, reprezentowaną przez Roberta Czaplę - Burmistrza Nowogardu, zwaną dalej „Zamawiającym”,a

2. ….....................................................................................................zwanym  dalej „Wykonawcą”.

z pominięciem procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  zadania pod nazwą „Rozbudowa oświetlenia ulicy Górnej w Nowogardzie – projekt”

- Zamówienie obejmuje:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej podzielonej na dwa etapy – etap I obejmujący działkę nr 6 i 9 obręb nr 6 miasta Nowogard  na odcinku od przejazdu kolejowego do posesji  nr 11, etap  II obejmujący działkę nr 17 obręb nr 6 miasta Nowogard od skrzyżowania  z działką nr 6 do bramy wjazdowej na posesję 4a, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. t.j. z 2013 poz. 1129),

- sporządzenie kosztorysu inwestorskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

- wykonanie aktualnej geodezyjnej mapy do celów projektowych umożliwiającej projektowanie (tzw. wtórnik na folii lub płycie CD) wraz z oryginalną kartą rejestracyjną wtórnika i jednym egzemplarzem wydruku - wyplotu w skali właściwej dla danego terenu (1:500, 1:1000),

- uzyskanie aktualnego stanu władania i wypisów z ewidencji gruntów dla działek objętych zakresem opracowania,

- uzyskanie niezbędnych decyzji i uzgodnień z zarządcami dróg oraz innych właścicieli lub zarządców nieruchomości,

- uzyskanie decyzji na wycinkę drzew (w przypadku kolizji z istniejącym drzewostanem),

- uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego (jeżeli będzie wymagana),

- uzyskanie niezbędnych uzgodnień (w tym Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Goleniowie) i decyzji administracyjnych,

- uzyskanie zgody właścicieli gruntów oraz prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

- uzyskanie opinii, uzgodnień, warunków technicznych, pozwoleń niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnych tj. zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych lub decyzji pozwolenia na budowę,

- składanie wyjaśnień oraz uzupełnianie dokumentów na żądanie organu administracji architektoniczno-budowlanej,

- skuteczne zgłoszenie rozpoczęcia robót do organu administracji architektoniczo-budowlanego,

- odbiór dokumentacji oraz decyzji z organu administracji architektoniczno-budowlanej i dostarczenie jej Zamawiającemu.

2.1. Założenia do projektowania:

- odcinek drogi przeznaczony do oświetlenia 135 m

- należy zastosować oprawy typu LED o mocy 70 W o wydajności 10 000lm z modułem ograniczającym moc świecenia w zależności od pory doby (minimum dwa stopnie regulacji),

- słupy aluminiowe stożkowe z wysięgnikiem na fundamencie betonowym o wysokości 7-8 m,

- ilość słupów oświetleniowych 3 – 5 sztuk z uwzględnieniem parametrów opraw oświetleniowych, wysokości słupów i norm oświetleniowych dla kategorii drogi,

- z uwagi na brak możliwości zasilenia niniejszego oświetlenia z istniejącej infrastruktury należy wystąpić o warunki przyłączenia do sieci ENEA Operator.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie:

    - dokumentacja budowlana						4 kpl.

- dokumentacja wykonawcza						2 egz.

- koncepcja projektowa wraz z kosztami			      	po 1 egz.

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 	1 egz.

- kosztorys inwestorski 							1 egz.

- przedmiar robót								1 egz.

2.2. Przed przystąpieniem do wykonania opracowania Zamawiający wymaga przedstawienia  dwóch koncepcji projektowo-kosztorysowej zaproponowanych rozwiązań. Zaakceptowana koncepcja będzie stanowiła podstawę do dalszych prac projektowych. Zamawiający wymaga przedstawienia koncepcji w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

2.3. Opracowania należy wykonać w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (skany dokumentacji  technicznej z podpisami projektantów) zapisanej w formacie pdf na nośniku CD, kosztorysy inwestorskie należy przekazać w wersji papierowej oraz elektronicznej

2.4. Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę Wykonawca zobowiązany jest przestawić Zamawiającemu dokumentację projektową do wglądu.

2.5. Zamawiający uprawniony jest w terminie 14 dni roboczych od przedłożenia dokumentacji, do wydania Wykonawcy wiążących uwag co do zastosowanych rozwiązań projektowych, o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.

2.6. Rozwiązania projektowe oraz materiały określone w dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia niniejszej umowy nie mogą być opisane przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

§ 2.

- Termin wykonania  prac określa się 8 miesięcy od daty podpisania umowy.

- Strony ustalają, że jako terminowe wykonanie zobowiązań  umownych przez Wykonawcę traktowane będzie  skuteczne zgłoszenie rozpoczęcia robót w organach administracji architektoniczno-budowlanej

- Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru,

- Wykryte wady w przedmiocie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest usunąć w terminie 14 dni od zgłoszenia ich przez Zamawiającego.

§ 3

Zamawiający zobowiązuje się do wydania w terminie do  ….......................... r. upoważnienia do występowania w jego imieniu w sprawach związanych z opracowaniem dokumentacji                           i reprezentowania przed organami administracji architektoniczno-budowlanej .

§ 4.

Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy strony wyznaczają następujące osoby:

Zamawiający: …...................................................

Wykonawca: ….....................................................

§ 5.

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają  wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …..................................... zł brutto  (słownie: …...................................).

- Kwota określona w ust. 1 jest ceną ryczałtową i obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Strony zobowiązane są, każda w swoim zakresie, do współdziałania przy wykonywaniu niniejszej umowy.

§ 6.

- Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po jego wykonaniu i odbiorze przez Zamawiającego na podstawie odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 3.

- Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w ciągu 30 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego.

§ 7.

- Wykonawca zobowiązuje się  zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

a. za odstąpienie przez którąkolwiek ze Stron od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1

b. za zwłokę w  wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 pkt.1, za każdy dzień zwłoki,

c. za zwłokę w usuwaniu wad opracowania, bądź niedotrzymania innych terminów określonych w niniejszej umowie, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego  w w § 5 ust.1, za każdy dzień zwłoki licząc od ustalonego przez Strony terminu na ich usunięcie,

d. za każde naruszenie określone w §1 ust. 2.6, w wysokości 4000,00 zł brutto.

- Obowiązek zapłaty kary umownej określonej w ust. 1 lit. d, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku usunięcia wad opracowania wynikających z naruszenia §1 ust. 2.6.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający uprawniony jest do  odstąpienia od umowy, bez wyznaczania dodatkowego terminu, w przypadku, gdy wykonawca nie przystąpi do wykonywania projektu w terminie 10 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu na  wykonanie zobowiązania również w przypadku:

a) opóźnienia w wykonaniu prac przekraczającego 30 dni,

b) bezpodstawnego przerwania prac przez Wykonawcę

- w terminie 30 dni od uzyskania przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu którejkolwiek ze wskazanych okoliczności

6. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze do potrącenia z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 8.

Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie w formie pisemnego aneksu, z podpisami upoważnionych przedstawicieli obu stron.

- Spory między stronami mogące wyniknąć z realizacji umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10.

Niniejszą umowę  sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                      WYKONAWCA